Nabídkový list na skartovací stroj

HSM X13 (4x37 mm)

Výkonný universální skartovací stroj ke stolu do domácích kanceláří s atraktivním vzhledem. Je určen nejen ke skartování papíru, ale také CD, DVD a plastových karet. Pro tato elektronická média je stroj vybaven odděleným zásobníkem. Konstrukce nožů umožňuje skartovat papíry s běžnými kancelářskými sponkami.

Ovládání je jednoduché, s hlavním vypínačem a tlačítkem pro zpětný chod. Automatické spouštění i vypnutí z pohotovostního režimu zajišťuje fotobuňka spojená s řídící deskou stroje. Stroj je vybaven indikačními kontrolkami spuštění v automatickém režimu, zahlcení, přehřátí motoru, plného zásobníku na skartovaný odpad a otevřeného zásobníku.

Čelně výsuvný zásobník na skartovaný odpad má praktický průhled, kterým lze jednoduše kontrolovat míru naplnění. Pro snadnější manipulaci je stroj vybaven pojezdovými kolečky.

Velikost odpadu (mm): 		4x37

Stupeň utajení (DIN 32757-1):	3

Stupeň utajení (DIN 66399):	P-4, O-1, T-2, E-2, F-1

Příčný řez: 				ano

Skartování dalších médií:		CD, DVD, plast. karty

Šířka vstupu (mm): 			230
Počet listů (A4/70 g/m2): 		až 15	 
Počet listů (A4/80 g/m2):		až 13	
Rychlost skartování:		37 mm/s	
Hlučnost (při chodu naprázdno):	57 dB

Příkon motoru:			300 W	
Rozměry (mm)			390 x 300 x 595 	  
Váha (kg): 				13
Kapacita zásobníku (litry): 		23	
Záruka na stroj:			24 měsíců	
Záruka na nože:			24 měsíců